## Slide 1
Корпоративные сети
Основные решения при реализации межсетевого взаимодействия

## Slide 2
Корпоративные сети
Корпоративная сеть — коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой организацией в соответствии с правилами этой организации.

## Slide 3
Корпоративные сети
Преимущества
Объединение всех
технических приборов
в одну сеть
Быстрый доступ
к различным файлам,
их передача и обработка
Возможность удалённого
контроля над операциями,
совершаемыми персоналом
Защищённость данных

## Slide 4
Корпоративные сети
Отделов
Небольшая группа сотрудников
Разделение локальных ресурсов
Сети на основе Ethernet, Token Ring
Кампусов
Объединяют сети отделов
Взаимодействие между отделами, доступ к общим ресурсам
Покрывают территорию в несколько квадратных километров
Предприятий
Объединяют компьютеры на всех территориях предприятия
Могут занимать площади городов и континентов
Могут использовать глобальные сети

## Slide 5
Межсетевое взаимодействие
Межсетевое взаимодействие – способ соединения компьютерной сети с другими сетями, обеспечивающий общепринятый порядок маршрутизации пакетов.

## Slide 6
Сетевые устройства
Повторители
Восстанавливают и распространяют сигнал из одного сегмента сети в другой
Не изменяют адрес или данные
Не фильтруют пакеты
Повторители объединяют сегменты сети

## Slide 7
Сетевые устройства
Мосты
Восстанавливают и распространяют сигнал
Более интеллектуальны, чем повторители
Могут читать MAC-адрес
Определяет, куда отправить кадр

## Slide 8
Сетевые устройства
Концентраторы
Многопортовые повторители
Когда одно устройство транслирует, сигнал ретранслируется во все сегменты, подключенные к хабу

## Slide 9
Сетевые устройства (концентраторы)
Хаб
Хост
Хост
Хост
Хост
Хост
Хост
Хост
Хост

## Slide 10
Сетевые устройства
Маршрутизаторы
Могут фильтровать как аппаратные, так и IP-адреса
Отправляет пакет только в тот сегмент, для которого предназначен

## Slide 11
Сетевые устройства
Шлюзы
Программное обеспечение, которое может работать на компьютерах или маршрутизаторах
Осуществляют перевод несовместимых протоколов

## Slide 12
Сетевые устройства
Глобальные сети
Маршрутизаторы
Межсетевое взаимодействие
и управление интерфейсом глобальной сети
АТМ-коммутаторы
Межсетевое взаимодействие
и управление интерфейсом глобальной сети
Коммутаторы КП
Передают частные данные по общественным сетям с использованием цифровых сигналов
Модемы
Передают частные данные по общественным сетям с использованием аналоговых сигналов
Серверы коммуникаций
Серверы, отвечающие на входящие вызовы и позволяющие пользователям подключаться удалённо в локальную сеть
Мультиплексоры
Приборы, позволяющие передавать по одной физической цепи более одного сигнала одновременно

## Slide 13
Информация о маршрутизации
Дистанционного вектора
Опрос таблиц маршрутизации
Для большой сети сильно влияет на пропускную способность
Наилучший маршрут на основе числа переходов до адресата
Состояния связи
Подходят для больших объединённых сетей
Информация маршрутизации посылается в том случае, если изменяется
Можно установить лучший маршрут, основываясь на скорости, надёжности

## Slide 14
Протоколы маршрутизации
RIP
Протокол дистанционного вектора
В глобальных сетях неэффективен

## Slide 15
Протоколы маршрутизации
NLSP
Улучшение RIP
Передача пакетов между пользователями различных сегментов сети
Маршрутизатор знает топологию сети

## Slide 16
Протоколы маршрутизации
OSPF
Маршрутизирует пакеты в соответствии с трафиком, стоимостью пересылки, приоритетом и нагрузкой сети

## Slide 17
Протоколы маршрутизации
RTMP
Находит наилучший маршрут между зонами AppleTalk
Циркулярная рассылка каждые 10с